ООО «ГофраФлекс-M»

Универсальная легкогнущаяся подводка из нержавеющей   стали для воды и газа.

Применение:

В водоснабжении и отоплении - для обвязки инжиниринговых систем, основной линии с потребителем, присоединение смесителей, душевых кабин, счетчиков воды, фильтров, водонагревателей, насосов, обвязка котлов,  бойлеров,подключение фанкойлов,   обвязка чиллеров, изготов.смесительных узлов, подключение солнечных коллекторов, тепловых насосов, выхлопная труба.

В газоснабжении – для подключения приборов газопотребления во внутренних системах с давлением  до 0.3 МПА.

Основа подводки  - гибкая гофрированная тонкостенная труба с диаметром условного прохода 13, 18, 22, 32, 38, 50 и 65 мм из нержавеющей стали и никелированные латунные накидные гайки с фторопластовой или резиновой прокладкой присоединительных размеров ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2", 2 1/2". Подводки всех диаметров комплектуются дополнительно металлическими стопорными кольцами.

Изделие легко гнется руками, сохраняя приданную форму, быстро монтируется  при высокой надежности соединений. Не боится гидроудара, гнется не нарушая проходного сечения, не образуя микротрещин. Легко монтируется в стесненных условиях.

По Вашему желанию мы поставляем как готовые подводки любой длины от 200мм.,так и трубу.

Труба для самостоятельногоизготовления  подводок поставляется в бухтах, отрезается роликовым труборезом по месту участками необходимой длины, комплектуется гайками и вальцуется ручным  вальцевателем соответствующего диаметра.

Срок службы подводки – не менее 20лет.

Страна-производитель труб и гаек – Южная Корея

Качество,надежность товара подтверждается сертификатами соответствия РФ и Южной Кореи.

Использование при монтаже газового оборудования разрешено Федеральной Службой по технологическому надзору РФ.,МЧС.

Технические характеристики:

Подводки изготавливаются с концевой арматурой следующих видов: гайка ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1 ½”,2",2 1/2"

(при необходимости возможна комплектация штуцером)

Максимальное давление – 5,0 МПа (50 bar).

Рабочее давление по воде – 1,6 МПа (16 bar).

Рабочее давление по газу – 0,3 МПа (3 bar).

Рабочая температура – 120 °С.

Максимальная температура – до 400град.

(при использовании асбестовых прокладок)

Состав, материалы:

Шланг из нержавеющей стали

AISI 304 (08X18H10)

Гайки из никелированной латуни CW617N

Прокладки из фторопласта Ф-4

Гарантийные обязательства:

Срок службы  – не менее 30 лет

## Наши сайты : www.gofra-m.ru  www.gofraflex.ru

## Техническая консультация, ценовая политика обращаться к руководителю рег. отдела

## Рождественская Алла Рэмовна к.т. (495)987-45-28,(499)966-01-40, 8-906-737-29-34эл.п. alla@gofraflex.ru

## ISQ 619422826     skype: allagofraflex

## Офис и склад находятся по адресу г.Москва, 1-ый Иртышский проезд.,д4,стр.4

Изготовление подводки вальцеванием самостоятельно на месте монтажа

нержавеющая гибкая подводка

труборез

вальцовщик

гайки

прокладки

1. Отрезаем труборезом нужную длину трубы

2. Вставляем в вальцовщик с выступом на два кольца гофрированную трубу

3. Вальцуем - три-четыре удара молотком

4. После вальцовки одной стороны одеваем гайки и вальцуем таким же образом противоположную сторону подводки, вальцовку подводок диаметров 1", 1.1/4", 1.1/2" фиксируем металлическим стопорным кольцом

5. Готовая нержавеющая гибкая подводка. Комплектуется прокладками(в ассортименте).

Соблюдайте указания по монтажу

Не допускать перегиб шланга меньше установленного минимального радиуса

- Перед присоединением гаек к потребителю необходимо придать подводке нужную конфигурацию.

- Не допускается изгибать подводку на участке ближе 7 см к накидной гайке, если она присоединена к потребителю

- Не натягивать

- Избегайте перекручивания шланга

- Накидные гайки использовать только вместе с плоскими прокладками

- Во избежание прорыва прокладок не перетягивайте гайки

- Рабочее давление 1,6 Мпа

- При повреждении заменить целиком.

Диаметр подводки 	Min R, мм

1/2	                                   40

3/4	                                   45

1	                                   65

1.1/4	                                  102

1.1/2                                     120